## Slide 1
维 修 技 术 研 修
2016年上半期AQUOS新产品之安卓智能电视系列
Android Smart TV Technical Training
LCD-58/65SU760A LCD-58/65MY83A
LCD-58/65TX83A LCD-58/65DS83A
Notes: CS•物流改革/CS改革项目组/售后技术课

## Slide 2
目 录
1
3
2
研修内容
产品介绍
安装调试
原理与维修
P3-P6
P7-P11
P12-P21

## Slide 3
产品介绍
8K 清晰度
8K 分辨力
海思
方案
Notes: 模组的变更 UF30A@120Hz——SU660A@60Hz
WiFi的变更 UF30A@2.4GHz——SU660A@2.4GHz&5GHz
FRC板取消
LAMP ERR 记录但不锁死
TEMP ERR 记录但不锁死
CS•物流改革/CS改革项目组/售后技术课

## Slide 4
机型 | SU760A | DS83A | TX83A/MY83A
渠道 | 国美/国美在线/地域量贩/代理商 | 京东 | TX-天猫/MY-苏宁/苏宁易购
屏幕 | ·4K液晶面板 分辨力3840x2160 ·显示尺寸65”58”·侧入式LED背光 |  | 
造型 | 流线型底座（饰条银色） | 流线型底座（表面饰条金色喷涂） | 流线型底座 （前后者造型稍有不同）
画质 | ·4K超高清 ·广色域技术 |  | 
音质 | ·内磁低音扬声器 内磁高音扬声器·Dolby解码 DTS解码 |  | 
无线 | ·2.4GHz ·802.11n·蓝牙4.0 低功耗 独立蓝牙天线 |  | 
芯片 | 海思V600 ·ARMCortex-A53 四核RISC 1.2GHz CPU ·6核 GPU·1.5GB DDR3 三通道内存 8GB闪存 |  | 
遥控器 | ·14键蓝牙遥控器·空鼠体感语音触摸·人体工程学设计·按键布局合理 简单易用 |  | 
智能 | · Launcher 3屏（TV/VOD /APP) · VOD Tencent · 安卓4.4系统 · 丰富VOD规频点播 （企鹅TV+CNTV） · 家庭云相册 · QQ音乐 · 腾讯电视游戏， 葡萄游戏厅， 运动加加 · 春雨医生，去哪儿攻略 · 手机遥控APP（电视易控） | · Launcher 4屏（TV/VOD /APP/京东购物) · VOD Tencent · 安卓4.4系统 · 丰富VOD视频点播 （企鹅TV+CNTV） · 海量智能应用 · 家庭云相册 · QQ音乐 ·QQ游戏厅 葡萄游戏厅 · 京东购物 · PinP/手机遥控APP | · Launcher 5屏（TV/VOD /APP/Game/阿里购物) · 安卓4.4系统 · VOD Ali · 丰富VOD视频点播 （阿里数娱+华数+优酷+土豆） · 海量智能应用 · 家庭监控 ·春雨医生 ·每日瑜伽PinP · 虾米音乐 · 阿里购物 · PinP/手机遥控APP（阿里TV助手）
接口 | ·HDMI1.4x2 HDMI2.0x1 ·USB2.0x1 USB3.0x1 ·分量/视频x1（兼用） ·SD卡槽x1 ·LANx1 ·SPDIFx1 ·天线x1 |  | 
RS232 命令 | MDID0002 | MDID0004 | TX-MDID0001 MY-MDID0003
产品介绍
超薄
Notes: 760A仅采用2.4GHz WIFI技术，
660A 860A 970A采用2.4G·5GHz双频WIFI 技术

## Slide 5
产品介绍
影视
电视
应用
游戏
购物
SU760A
DS83A
MY/TX83A
电视
视频
应用
京东
电视
视频
应用
Notes: CS•物流改革/CS改革项目组/售后技术课

## Slide 6
网络（智能）电视故障反馈信息
营运商 |  | 百视通 | 视云 |  |  | 阿里（华数） |  | 腾讯（未来电视） |  | 富可视
 |  |  | （联想机型） | （BesTV转视云） | SU860A/SX970A | MY系列 苏宁向 | TX系列 天猫向 | 腾讯SU系列 | DS系列 京东向 | 华数（NX100A)
网络内容 | 在线视频 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○
 | 付费视频 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○
 | 应用商店 | ○ | ① | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ×
 | 游戏应用 | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ×
 | 语音系统 | × |  | × | ○ | ○ |  | ○ |  | ×
 | 购物界面 | × | × | × | × | ○ |  | × | ○ | ×
需要提供给坐席的信息 |  | 有线Mac地址 | CD码 | SN码② | SN码② | 有线Mac地址 |  | 有线Mac地址 |  | 
客服联系方式 |  | 400-860-0637 | 新号码：400-651-5050 旧号码：400-059-0012（仍使用） |  |  | 400-805-5455 |  | ③ | 仅限京东购物页面 400-606-5500 0527-88105500 | 400-677-1619
①联想机型的语音系统、应用商店等都由联想维护，目前暂无对应；如遇到相关问题，可提示用户拨打夏普客服400-898-1818，由夏普转联想处理。
②非联想机型的视云用户（BesTV转视云、SU860A/SX970A）反馈需提供机器SN号，具体获取SN的操作：视云主页 → 个人中心 →个人信息→ SN；
③腾讯提供的问题对应联系方式较为繁琐，在每个栏目中均设置了问题反馈二维码或邮箱，可以引导用户在电视上查找
板块 | 项目 | 责任方 | 联系方式
视频、语音 | 腾讯视频 | 腾讯 | QQ群 334911283
 | 腾讯游戏 | 腾讯 | QQ群 377158948
应用商店 | APP市场 | 未来电视 | 电话：400-046-3366
 |  |  | QQ群：800085092
 |  |  | 邮件：service@icntv.tv
京东购物界面 | DS系列 | 京东 | 电话：400-606-5500
 |  |  | 电话：0527-88105500
②
②
③

## Slide 7
前视图与后视图
电源指示灯
五向操作按键
SD/SDHC
卡槽
HDMI1 端子
HDMI2 端子
HDMI3 端子
模拟/数字
RF端子
服务用端口
USB1端子
侧面、背面连接端子示意图
电视机遥控器示意图及各按键作用
数字音频输出
USB2端子
5
6
10
7
8
1
2
3
4
9
LAN 端子
分量/复合视频输入
11
12
安装调试
注：按下电视机操作按键开机时，需按下遥控器上的任意按键（除电源键外）唤醒遥控器后，才可使用。
HDMI3 端子支持4K(60Hz)信号
Notes: 参考说明书

## Slide 8
将电视机平放于软垫上，底座组件插入电视机底部的凹槽内。确保电视机本体的螺丝孔与底座组件上的同心。
将剩余的4枚短螺丝钉插入到电视机背面的4个螺丝孔中并拧紧。
一、安装底座金属支架
用附件中的4枚短螺丝钉、2枚长螺丝钉，将2个底座支架固定到底座上。
二、安装底座组件
软垫
三、固定电视机底座
短螺丝钉
装箱附件清单
安装调试
一、壁挂墙体材质确认
砖墙
文化石
混凝土
玻璃
大理石
石膏板
二、壁挂安装环境安全因素确认
三、壁挂安装
√
х
√
х
四、壁挂安装工具清单
壁 挂 安 装

## Slide 9
安装调试
Notes: Lamp Err：低电平(小于0.8V)正常，高电平(大于2.5V)保护
当电源板检测到灯条开路或短路时，Lamp Err信号脚(PD：22Pin)从低变为高，传达给主板
主板做如下检测(开机前20s不会做检测)：
Step1：500ms检测一次，连续检测10次均为高电平，做一个Lamp ERR的flag
Step2：STB reset 重置(retry) --如果救不回来，此时会看到屏幕亮一下
Step3：重复 Step1工作，连续检测10次均为高电平，直接判定为Lamp ERR，红灯闪灭闪灭
Step1-Step2间隔，实际比5秒要长，10S-18S之间都有(SU760A实测)
46LX560A、52/60LX565A系列，取消了LAMP err功能。
SU760A ：STB reset时，把调光芯片供电也重新重置。
当主板上STB出故障时(比如低电平时)，不会出Lamp ERR问题，因为电源芯片都停止工作了
当主板上OFL出故障时(比如低电平时)，电源同事说有些机型会出LAMP ERR(SU760A不会出哦)。

## Slide 10
长按本机五向键约5秒后，出现配对/关机菜单，将空鼠置于配对框的上部边缘，连续点击“OK”键6次
在显示的扩展菜单中点击“工厂”图标，
工厂菜单将会显示，
遥控器上下导航键用于翻页、频道键用于选择、
左右导航键用于调整、OK键用于确定，
返回键退出工厂菜单
点击遥控器导航键进行翻页，
选择工厂模式菜单第二页
选择Factory Init，
确认MEDIA项目为China 点击遥控器OK键
电视机屏幕显示绿色和型号信息，出荷成功，
断开交流电退出
安装调试
工 厂 菜 单 的 进 入
出 荷 设 定
连续点击6次

## Slide 11
进入工厂菜单17页，
选择Debug Log，由OFF改成ON状态
插好U盘，静等故障出现
故障出现时，尽快选择Copy Log File项目，
点击OK键，出现Running显示，表明log抓取运行中
log抓取完成后，显示OK
再次选择Debug Log，由ON状态恢复到OFF
U盘的根目录下会生成HiSi_log文件夹，
发给技术课即可。
安装调试
Log 的 抓 取 方 法

## Slide 12
电源板
屏驱动板
（T-CON）
主板
WIFI
适配器
R 喇叭
L 喇叭
蓝牙模块
(RC/外接蓝牙设备)
五向键
[LED]
[LED]
[LED]
[LED]
[LVDS]
[PD]
[FFC]
[FFC]
[CN7701]
[CN7700]
[PD]
[LED]
[LED]
[ AC IN ]
[LW]
零件编码 | 部品名称 | 适用机型
DUNTKG625FMA2 | MAIN UNIT | LCD-58SU760A
DUNTKG625FMA3 | MAIN UNIT | LCD-65SU760A
DUNTKG625FMA4 | MAIN UNIT | LCD-58TX83A
DUNTKG625FMA7 | MAIN UNIT | LCD-65TX83A
DUNTKG625FMA6 | MAIN UNIT | LCD-58MY83A
DUNTKG625FMA9 | MAIN UNIT | LCD-65MY83A
零件编码 | 部品名称 | 适用机型
RUNTKB442WJQZ | POWER UNIT (电源板） | LCD-58SU760A LCD-58TX83A LCD-58MY83A
RUNTKB443WJQZ | POWER UNIT (电源板） | LCD-65SU760A LCD-65TX83A LCD-65MY83A
RLCUCA158WJZZ | 58"LCD MODULE （液晶模组） | LCD-58SU760A LCD-58TX83A LCD-58MY83A
RLCUCA159WJZZ | 65"LCD MODULE（液晶模组） | LCD-65SU760A LCD-65TX83A LCD-65MY83A
零件编码 | 部品名称 | 零件编码 | 部品名称
RUNTKB463WJQZ2 | WIFI UNIT | RRMCGB184WJSA2 | R/C UNIT
RUNTKB448WJQZ2 | BT UNIT | DUNTKG329FMB6 | 5KEY/LED UNIT
主板排插一览
注：
零件编码摘自产品技术手册，仅供参考，配件订购时请以实际或技术通讯为准
原理与维修
WIFI 天线
WIFI 天线
[支架
固定]
[支架
固定]

## Slide 13
原理与维修
Notes: 可以借助 Hi3751 V600 用户指南进行介绍

## Slide 14
原理与维修
Notes: 可以借助 产品技术手册进行框图的介绍

## Slide 15
[PD]
P1701 (SP) to L\R扬声器
SC3802(LW) VbyONE to T-CON
V600
P3301(RA) to KEY\LED UNIT
P9503(WF) to WIFI UNIT
P9502(BT) to BT UNIT
TUNER
DDR(2G)*2
USB1端子
HDMI2 端子
HDMI3 端子
HDMI1 端子
功放电路
DC\DC转换电路
LAN 端子
服务专用
复合视频输入
USB2端子 （3.0）
SD/SDHC
卡槽
数字音频输出
DDR(4G)*2
原理与维修

## Slide 16
1.2V
1.01V-
1.17v
1.52V
3.34V
1.14V
5.2V
1.21V
BU3.32V
主板电源路径与电压实测

## Slide 17
LVDS： Low Voltage Differential Signaling， 是一种低压差分信号技术接口， 通常 FHD及以下的屏使用这种接口。 V-By-One： 是一种新近兴起的高速串口通讯标准, 目前的最高速度可达到 3.75Gbit/s，4K 屏使用这种接口。
主板输出的数字信号类型
主板与T-CON板的联系
电视SOC可以通过I2C命令与T-CON板建立联系，设置功能或选择模式。 |  |  | 
I2C命令表（IN8907） |  |  | 
功能 | 描述 | 默认设置 | 注释
输入格式选择 | 输入2D格式选择 | QFHD 2D @ 50/60Hz输入模式 | Note (3)
消隐 | 消隐启用/禁用 | 禁用 | Note (6)
MEMC级别 | MEMC调整目标 | 标准 | Note (7)
MEMC演示 | MEMC演示 ON/OFF | OFF | Note (8)
SR级别 | 超解像调整目标 | 低 | Note (9)
OSD保护 | OSD保护设置& ON/OFF | OFF | Note (10)
SR演示 | SR演示 ON/OFF | OFF | Note (11)
PQ调整 | PQ调整（picture quality） | 缺省 | Note (12)
色彩引擎分流 | 色彩引擎分流 ON/OFF | ON | Note (13)
4K2K 3D | 4K2K 3D, Top & Bottom | 3D off | Note (15)
4K2K 3D | 4K2K 3D, 帧序 | 3D off | Note (16)
4K2K 60Hz 2通路 | 4K2K 60Hz 2通路输入选择 | 4K2K 60Hz 1通路 | Note (17)
静噪模式 | 静噪模式选择 | 一般静噪模式 | Note (18)

## Slide 18
Gate-Drive（行驱动）
Source-Drive
（列驱动）
Gate-Drive
PCB 基板
LCD Panel
65” 4k
T-CON 板
图像数据信号/
时序控制信号
灰阶阶调电压
/CS补偿电压
DC-DC
电压
FFC 线
T-CON板输给屏的信号
灰阶阶调电压 (14个)：VH0~VH255 (正极性)，VL0~VL0255 (负极性)
CS 补偿电压 (12个)：CS1~CS12
图像数据信号：Mini-LVDS信号 (LV0P/N~LV5P/N, CLKN/P0~CLKN/P4)
时序控制信号：LS, REV, FS (S-Grive) , GOE1/2, GCK, GSP1/2 (G-Grive)
DC-DC 电压：VGH, VGL, VLS, HVDD, VCC, VCOM
原理与维修

## Slide 19
供屏的DC电压值（单位：V ） |  |  | 
名称 | 最小值 | 标准值 | 最大值
VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6
VLS | 17.1 | 17.3 | 17.5
HVDD | 8.6 | 8.8 | 9.0
VGH | 29.3 | 30.3 | 31.3
VGL | -7.0 | -6.0 | -5.0
VCOM | - | - | 0.5VLS
VH0~VH255 （正极性灰阶电压） | HVDD+0.2 | - | VLS-0.2
VL0~VL255 （负极性灰阶电压） | 0.2 | - | HVDD-0.2
名称 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位
信号幅度（VID） | 0.2 | - | 0.6 | V
信号电压（VI） | 0.6 | 1.2 | 1.4 | V
① 供屏的DC电压值
② MIMINI-LVDS信号波形
③ CS 补偿电压波形
逆位相电位
● ● ● ● ● ●
GOE: Gate输出使能信号，控制Gate的ON/OFF
Low:Gate ON High: Gate OFF
GCK: Gate Drive 时钟信号 GSP: Gate Drive 起始信号。
LS: Source信号锁定脉冲信号
④ TIMMING 信号波形
原理与维修

## Slide 20
34
35
36
44
48
65
73
LVDS线插座
引脚 | 电压值
39 | 3.41
45 | 3.08
46 | 1.88
47 | 1.88
49 | 3.55
50 | 4.5
51 | 6.26
52 | 6.55
53 | 7.82
54 | 8.11
55 | 9.68
56 | 9.96
57 | 11.2
62 | 17.9
63 | 17.9
64 | 17.9
66 | 8.8
67 | 8.8
71 | 7.4
72 | 3.43
74/75 | -8
76 | GND
77/78 | 28.1
测试脚 | 引脚名称 | 电压值
RX77 | L/R_01 | 3.3
RX80 | L/R1 | 0
RX78 | 2D/3D_1 | 0
RX83 | SDA1 | 3.3
RX81 | SCL1 | 3.3
RX68 | WP1 | 0
RX11 | SPIC_PWM3 | 0.1
RX16 | LD_EN_1 | 3.3
RX67 | TST_AGE1 | 0
RX66 | 88_10B1 | 0
RX18 | HTPDN1 | 0
R63 | LOCKN1 | 0.1
测试脚 | 引脚 名称 | 电压值
RX81 | SCL1 | 3.3V@常态 0V@OPEN
R63 | LOCKN1 | 0V@常态 3.3V@OPEN
原理与维修
12V
12V
28V
-6V
1V
12V
0V
1.8V
8.6V
Notes: 可以借助示波器进行实际测量并比对。VDD AMR1=8.6V VDDAR1=17.8V V18V-1=1.8V VDDC-1=1V V33V-1=3.3V VDDAL1=17.8V STV2=0V
VGHP-1=30.3 VOV95-1=1V VCM-CF=7.2V VCM-TFT =7.2 VDAMM1=0
LED电压当断开一侧时，上升到33V，然后下跌到29.1V 并产生保护红灯闪一次，主板记录一次灯错误。
等两条LED均断开时，电压上升后下跌，电视机不保护， ERR正常时：开机时，先高三秒，后下降。
异常时，一直高电位，主板计数并产生保护。
CS•物流改革/CS改革项目组/售后技术课

## Slide 21
AC IN PUT
PFC
待机5V
DIMMER
OFL
PS_ON
PNL_POW
LLC
反激电源
PNL12V
DC-DC
升压
AC 220V
28.8V@58吋
38V@65吋
LED
1.2±0.4V
STB
调光 IC
主板12V
400V
13V
12V
BU5V
400V
反激
LL
ERR
Is
44V@58吋
56V@65吋
100V
13V
原理与维修
PS_ON置高后，
U7200 第15、16脚的
C7006A上电压约为10V，
为IC供电
C7006A
U7900 MP3910A 将24V
转为LED需要的电压，
58inch约44V
65inch约56V
STB置高后，
C7701电压约12V，
为IC U7701供电，
同时需要OFL提供调光信息
LED异常时，关闭输出且将ERROR信号置高
C7701
AC220V
400V
44V@58’
56V@65’
300V
PANL
12V
BU5V
UR13V
28.8V@58’
38V28.8V@60’
100V
Notes: 现场介绍电源板各部分组成，并可以现场进行各电压的测量和模拟开机实验。
Lamp Err：低电平(小于0.8V)正常，高电平(大于2.5V)保护
当电源板检测到灯条开路或短路时，Lamp Err信号脚(PD：22Pin)从低变为高，传达给主板
主板做如下检测(开机前20s不会做检测)：
Step1：500ms检测一次，连续检测10次均为高电平，做一个Lamp ERR的flag
Step2：STB reset 重置(retry) --如果救不回来，此时会看到屏幕亮一下
Step3：重复 Step1工作，连续检测10次均为高电平，直接判定为Lamp ERR，红灯闪灭闪灭
Step1-Step2间隔，实际比5秒要长，10S-18S之间都有(SU760A实测)
46LX560A、52/60LX565A系列，取消了LAMP err功能。
SU760A ：STB reset时，把调光芯片供电也重新重置。
当主板上STB出故障时(比如低电平时)，不会出Lamp ERR问题，因为电源芯片都停止工作了
当主板上OFL出故障时(比如低电平时)，电源同事说有些机型会出LAMP ERR(SU760A不会出哦)。

## Slide 22
PNL12V
无输出
Yes
PNL_POW
输入有
Yes
电源故障
检查
主板
No
F7001未开路
No
Yes
5V输出正常
电源故障
No
Yes
UR12V 正常
PS_ON输入有
No
Yes
电源故障
检查主板与
遥控板
No
Yes
LED正常
STB/OFL输入
都有
No
Yes
更换电源板
是否正常工作
检查主板
No
Yes
电源故障
检查模组
No
更换保险丝
IW7027
提供16路LED均流控制，16路LED共阳极，每一路的阴极都有一颗MOS根据OFL信号控制电流输出 IC位号：U7701
STB置高后，
C7701电压约12V，
为U7701供电，
同时需要OFL提供调光信息
LED异常时，关闭输出且将ERROR信号置高
U7900 MP3910A
将24V转为LED需要的电压，
58inch约44V
65inch约56V
U7200 MCZ5209SN
PS_ON置高后，
U7200 第15、16脚的
C7006A上电压约为10V，
为IC供电
原理与维修
Notes: 可进行现场试验，LED的开路试验。

## Slide 23
TR & SI
Rotation &
Operating
Q & A
2016年07月
对于本资料的咨询、建议或问题反馈请发邮件至：
supports@ cn.sharp-world.com
或 联系所辖区域技术驻在员
AV产品本部/CS推进统辖部/技术服务支持组/AV技术课 制作
Rotation & Operating
Test